ร่างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR)

การจัดซื้อ / จ้าง  ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV ) IP Camera  ด้วยวิธีตกลงราคา

1.ความเป็นมา

ด้วยสาขาศีขรภูมิ   ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี  2557   เพื่อจัด ซื้อ/จ้าง ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) IP Camera.  จึงมีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ / จ้าง ด้วยวิธีการตกลงราคา

2.วัตถุประสงค์

ธ.ก.ส. ได้เปลี่ยนแปลงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดจากระบบ  Analog เป็น ระบบ IP Camera ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่  ประสิทธิภาพสูง โดยสาขาระดับ 10 หรือสาขาย่อยที่เปิดใหม่  จะได้รับการติดตั้งเป็นระบบ IP Camera ระบบใหม่ทั้งหมด เพื่อรองรับเทคโนโลยีและการขยายการดำเนินงานของธนาคาร

3.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1  เป็นนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการเกี่ยวกับพัสดุที่ประกวดราคา ครั้งนี้

3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ละทิ้งงานของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ละทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรืออยู่ระหว่างถูกฟ้องล้มละลาย หรือไม่อยู่ระหว่าง

กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้จัดทำหนังสือรับรองตนเอง

4.คุณลักษณะเฉพาะของกล้องวงจรปิด

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ทรงกระบอก ชนิดอินฟราเรด พร้อมขาตั้ง (Bullet Infrared IP Camera)

- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด IP Camera ระบบ PAL

- มีระบบรับภาพเป็นชนิด CMOS ขนาด 1/3 นิ้ว หรือดีกว่า

- มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า  1600 x 1200 (Pixel)

- มีความไวแสง 0.1 lux F1.2 (Color) / 0.01 Lux  F1.2 (B/W) (IR On) หรือดีกว่า

- ระบบกำจัดสัญญาณรบกวน (Digital Noise Reduction)

- ลักษณะเลนส์ชนิดปรับระยะได้ ขนาด 3.8 – 9 มิลลิเมตร หรือดีกว่า

- IR Distance 15 Meter

- ลักษณะการบีบอัดภาพ H264 / M JEG  (Video Bit Rate 32 Kbps – 16 Mbps)

- Frame Rate (50Hz)  25 fps (1280 x 960) , 12.5fps (1600 x 1200) หรือดีกว่า

- Speed Shutter 1/25 - 1/10,000 Sec. หรือดีกว่า

- Protocols  Http, TCP,  DHCP,  PPPoE , DNS,  DDns  ฯลฯ

- Standard  ONVIF

- Weather – Proof Rate  IP66

- Communication Interface 1 RJ45 10M / 100 M

- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่  -5 ºc ถึง + 50 ºc หรือดีกว่า

- ระบบไฟฟ้าชนิด 12 VDC Poe (802.3af or 802.3at)

- ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐาน  CE หรือ UL (ต้องแสดงหลักฐานมาตรฐานด้วย)

- ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย ออกโดยบริษัทผู้ผลิตหรือ

บริษัท ฯ สาขาในประเทศเพื่อประโยชน์ในการขายและสำรองอะไหล่

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิดโดมอินฟราเรด (Dome Infrared IP Camera)

- กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ชนิด IP Camera ระบบ PAL

- มีระบบรับภาพเป็นชนิด CMOS ขนาด 1/3 นิ้ว หรือดีกว่า

- มีความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า  1600 x 1200 (Pixel)

- มีความไวแสง 0.1 lux F1.2 (Color) / 0.01 Lux  F1.2 (B/W) (IR On) หรือดีกว่า

- ระบบกำจัดสัญญาณรบกวน (Digital Noise Reduction)

- ลักษณะเลนส์ชนิดปรับระยะได้ ขนาด 3.8 – 9 มิลลิเมตร หรือดีกว่า

- การบีบอัดภาพ H264 / M JEG  (Video Bit Rate 32 Kbps – 16 Mbps)

- Frame Rate (50Hz)  25 fps (1280 x 960) , 12.5 fps (1600 x 1200) หรือดีกว่า

- Speed Shutter 1/25 - 1/10,000 Sec. หรือดีกว่า

- Protocol  HTTp, TCP, DHCP, PPPoE , DNS, DDns ฯลฯ

- Standard  ONVIF

- Vandal – proof housing

- Communication Interface 1 RJ45 10M / 100 M

- สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่  -5 ºc ถึง + 50 ºc หรือดีกว่า

- ระบบไฟฟ้าชนิด 12 VDC  Poe (802.3af or 802.3at)

- ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐาน  CE หรือ UL (ต้องแสดงหลักฐานมาตรฐานด้วย)

- ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย ออกโดยบริษัทผู้ผลิต

หรือบริษัท ฯ สาขาในประเทศเพื่อประโยชน์ในการขายและสำรองอะไหล่

3. เครื่องบันทึกภาพระบบดิจิตอล (Network Video Recorder)

- ช่องรับสัญญาณภาพ ชนิด IP Video input 16 Channel

- Network Interface 1 Port RJ – 45 10 / 100 /1000 Mbps

- Hard Disk 4 SATA Interface / 1eSATA Interface

- ติดตั้ง Hard Disk ชนิด SATA ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 TB ( 2TB จำนวน 2 ลูก)

- USB port 2.0 x 2

- Alarm In 8 Channel และ Alarm Out 3 Channel

- Serial Interface RS232 และ RS485

- Recording Resolution 5MP /3MP /1080 , UXGA / 720p , VGA 4CIF/ DCIF/2CIF

- Playback Resolution 5MP /3MP /1080 , UXGA / 720p , VGA 4CIF/ DCIF/2CIF

- Output CVBS ที่ 1BNC (1Vp-p)

- HDMI Output 1920 x 1080p (50Hz)

- VGA Output 1920 x 1080 P (60 Hz)

- สามารถทำงานบันทึกข้อมูลภาพต่อเนื่องได้ตลอด 24 ชั่วโมง

- สามารถใช้งานแบบ  Graphic User Interface

- ปรับอัตราการบันทึกภาพของแต่ละช่องสัญญาณได้ตามที่ต้องการโดยอิสระตั้งแต่ 1- 25 fps

- Standard  ONVIF

- การค้นหาภาพและแสดงภาพที่บันทึกไว้ต้องไม่มีผลกระทบต่อการบันทึกภาพขณะปัจจุบัน

- การค้นหาภาพสามารถกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการ โดยสามารถระบุระยะเวลาดังนี้ วันที่ เดือน ปี ชั่วโมง นาที และเหตุการณ์ของ Alarm

- สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากตัวเครื่องบันทึกภาพในรูปแบบ AVI File ได้โดยตรง หรือ File

รูปแบบอื่นที่ติดตั้งมาพร้อมกับโปรแกรมตามที่ผู้ผลิตกำหนดโดยไม่ต้องใช้โปรแกรมอื่นช่วย

- ต้องสามารถควบคุมผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารระยะไกล และสามารถทำงานร่วมกับระบบ

บริหารจัดการแบบส่วนกลาง (Central Management System)

- สามารถใช้งานที่อุณหภูมิ  0ºc ถึง 50 ºc หรือดีกว่า

- ระบบไฟฟ้า  220V  50 Hz

- ต้องมีที่จับยึดมาตรฐานที่สามารถติดตั้งและจับยึดที่มั่นคงในตู้  Rack มาตรฐาน 19 นิ้ว ได้

- ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับมาตรฐาน CE หรือ UL (ทุกประเภทต้องแสดงหลักฐานด้วย)

4. จอมอนิเตอร์ (Monitor)

- จอมอนิเตอร์สีชนิด  LED  ขนาดไม่ต่ำกว่า 22 - 24 นิ้ว

- ความละเอียด D-SUB 1920 x 1080 (60Hz) , DVI / HDMI 1920x1080 (60Hz)

- ช่องต่อสัญญาณ  D-SUB , DVI , HDMI ,

- เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ LG หรือ SAMSUNG หรือ ACER หรือ HP หรือเทียบเท่า

- แรงดันไฟฟ้า 220 V 50 Hz

5. อุปกรณ์ประกอบ

Smart Switch

1  Standard : IEEE 802.3 10 BASE- T Ethernet

IEE 802.3u –TX Fast Ethernet

IEE 802.3ab 1000BASE – T Gigabit Ethernet

2  Full / Half Duplex : Full/Half Duplex 10/100 Mbps Speed

Full Duplex for Gigabit Speed

3  Network : UTP Cat 5 , 5e Up to 100m , EIA/TIA -568

4  Number Port : 16 x 10/ 100  Mbps, 2 Combo 10/100/1000 Base-T

5  Mac Address update : up 256 static MAC , Enable/ Disable auto

6  RAM : 512 K bytes per device

7  Transmits Method : Store – and – forward

8  AC 150 – 240 VAC 50/60 Hz internal universal power supply

9  Sefety and EMI : UL , CUL / FCC Class A ,CE Class A

10  Poe standard : 802.3 af or Pre Standard 802.3 at

6. ข้อกำหนดวัสดุอุปกรณ์

- สายไฟฟ้ากำหนดให้ใช้ชนิด THW , VAF , ขนาด  2.5 ตารางมิลลิเมตร และต้องได้มาตรฐาน

อุตสาหกรรม

- สายสัญญาณต่อเชื่อมกล้องจับภาพวงจรปิด ชนิด UTP cat 6 ยี่ห้อ Link หรือ Amp

- Modular Plug RJ-45 ยี่ห้อ Link หรือ Amp (พร้อมหุ้มบูทยาง)

- ปลั๊ก หรือ เต้ารับไฟฟ้า ให้ใช้ยี่ห้อ เนชั่นแนล  บีทีชิโน หรือเทียบเท่า

7. การรับประกัน การบำรุงรักษา การชดเชยค่าปรับ และ การให้บริการหลังการขาย

1. หลังจากติดตั้งอุปกรณ์เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายจะต้องรับประกันอุปกรณ์และการติดตั้งถ้าเกิดการขัดข้องเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนไม่ถูกต้อง ฝีมือไม่ดี หรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม จากกการใช้งานตามปกติ เป็นระยะเวลา 2 ปี ในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะต้องทำการซ่อมแซมเปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดมูลค่าจากธนาคาร การรับประกันสินค้าตามโครงการนี้ ธ.ก.ส. กำหนดให้เริ่มต้นและสิ้นสุดพร้อมกัน

2. ระหว่างการรับประกันเมื่ออุปกรณ์ขัดข้อง ธ.ก.ส. มีสิทธิในการแจ้งให้ผู้ขายมาดำเนินการซ่อมแซมโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง และในแต่ละครั้งจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายจาก ธ.ก.ส. ไม่ได้

3.  เมื่ออุปกรณ์ส่วนใดส่วนหนึ่งชำรุดและ ธ.ก.ส. แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือโทรสาร หรือ      e-mail ผู้ขายต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้เป็นปกติ ภายใน 48 ชั่วโมง โดยนับตั้งแต่ผู้ขายได้รับเอกสารการแจ้ง ธ.ก.ส. หากไม่เข้าดำเนินการตามระยะเวลาดังกล่าว ธ.ก.ส. จะปรับเป็นรายวัน ๆ ละ 500 บาท จะกว่าดำเนินการเสร็จสิ้น

4.  กรณีไม่สามารถซ่อมแซมได้ ณ จุดติดตั้งอุปกรณ์ และจำเป็นต้องนำอุปกรณ์ที่ชำรุดเพื่อนำไปซ่อมแซมผู้ชนะการประกวดราคาต้องหาอุปกรณ์ทดแทนให้ธนาคารใช้งานโดยไม่ติดขัด โดยอุปกรณ์ต้องมีคุณสมบัติที่เท่าเทียมของเดิม หรือดีกว่า ทั้งนี้ค่าปรับจะคิดต่อเนื่องจากข้อ 3 จนกว่าดำเนินการเสร็จสิ้น

5.  กรณีอุปกรณ์ชำรุดในระหว่าการรับประกันคุณภาพสินค้า แต่ไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้ดีดังเดิม หรือมีประสิทธิภาพต่ำลง ธนาคารพิจารณาแล้วไม่สมควรนำกลับมาใช้ ผู้ขายต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ธนาคารทันที โดยไม่มีเงื่อนไข
                6.  ถ้าผู้ขายไม่สามารถดำเนินการได้ตามข้อ 3 และในกรณีที่ผู้เสนอราคาไม่สามารถดำเนินการแก้ไขอุปกรณ์ที่ขัดข้องได้ตามกำหนดระยะเวลา หรือไม่สามารถแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ขายยินยอมให้ ธ.ก.ส. มีสิทธิแจ้งบุคคลภายนอกทำการซ่อมแซมแก้ไข  โดยผู้ขายจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้แทน ธ.ก.ส. ทั้งสิ้น

7.  กรณีมีการประกาศใช้ Version หรือ Release ใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับระบบของ ธ.ก.ส. ผู้ขายต้องแจ้งให้ ธ.ก.ส. ทราบทุกครั้ง และทำการ Upgrade Software โดยแต่ละครั้งจะต้องมีการแจ้งล่วงหน้าถึงเหตุผลความจำเป็นข้อดี ข้อเสีย แผนการติดตั้ง ตลอดจนเอกสารคู่มือการใช้งาน และต้องได้รับอนุญาตหรือข้อตกลงยินยอมเป็นหนังสือจาก ธ.ก.ส. โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
                 8.  ผู้ขายต้องติดเครื่องหมายแสดงการรับประกันและระยะเวลาไว้อย่างชัดเจนบนวัสดุและอุปกรณ์ 
                 9.  การรับประกันรวมถึง การปรับปรุง แก้ไขงานติดตั้งยังไม่เสร็จ หรือตรวจพบภายหลังการตรวจรับว่างานติดตั้งยังไม่สมบูรณ์ รวมทั้งการซ่อมแซมความเสียหายดังกล่าว ต้องเป็นผลจากการทำงานของผู้ชนะการประกวดราคา  
                10.  การรับประกันการติดตั้งจะครอบคลุมถึงวัสดุ และอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ดำเนินการติดตั้งใหม่ 
รวมถึงอุปกรณ์ เก่า แก้ไข ที่ทำการดัดแปลง

11  การบำรุงรักษาจะเริ่มนับได้ ตั้งแต่วันที่อุปกรณ์ติดตั้งเสร็จและระบบใช้งานได้อย่างสมบูรณ์  
ในระยะเวลาดังกล่าวผู้ขายจะต้องทำการซ่อมแซมเปลี่ยนใหม่โดยไม่คิดมูลค่าจากธนาคาร ตั้งแต่วันที่อุปกรณ์ติดตั้งเสร็จและระบบใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

11.1  ให้บำรุงรักษาระบบ ปีละ 3 ครั้ง        		
                      11.2  รายละเอียดการบำรุงรักษา ดังนี้            	     
                              11.2.1  ฝาครอบกล้อง ขาตั้ง ให้ทำความสะอาดฝาครอบ ขาตั้ง และกระจกด้านหน้าให้สะอาด โดยใช้น้ำยาสำหรับทำความสะอาดโดยเฉพาะ                 	                  
                              11.2.2  กล้องจับภาพวงจรปิด                    	           
                                        11.2.2.1  ให้ทำความสะอาดภายนอก ไม่ให้มีฝุ่นละออง และให้ทำความสะอาดเลนซ์กล้องจับภาพวงจรปิดโดยให้ใช้น้ำยาทำความสะอาดเลนซ์โดยเฉพาะ
                                        11.2.2.2  ให้ตรวจสอบภาพและความคมชัดของกล้องจับภาพวงจรปิด                                
                                        11.2.2.3  ให้ตรวจสอบทิศทาง และแนวตั้ง แนวนอน ของกล้องจับภาพวงจรปิด                          
                              11.2.3. เครื่องเล่นบันทึกภาพวงจรปิด                                
                                        11.2.3.1  ให้ทำความสะอาดเครื่องเล่นบันทึกภาพวงจรปิด ภายนอกทั้งหมด                                
                                        11.2.3.2  ให้ทำความสะอาดฝุ่นละอองภายในเครื่องเล่นบันทึกภาพวงจรปิด กำหนดให้ต้องทำความสะอาดปีละ 2 ครั้ง

11.2.3.3  ให้ตรวจสอบการทำงาน เช่น การทำงานโดยทั่วไป  การบันทึกภาพ  การทำงานของ Hard disk Drive  จำนวนวันบันทึกภาพ  การเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายธนาคาร

8. ข้อกำหนดเฉพาะ

1. การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายนอกอาคารให้ใช้ชนิด Bullet Camera และภายนอกอาคารให้ใช้ชนิด Dome Camera

2. ให้ติดตั้งเครื่องบันทึกภาพวงจรปิดใน Rack WAN

3. ผู้ขายต้องทำการลงโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ (Remote) ธนาคารสำหรับ ธุรการ ผู้จัดการ

สาขา

4. จะต้องปรับตั้งชื่อหมายเลขกล้องวงจรปิดให้ตรงกับตำแหน่งช่องสัญญาณที่ใช้งานจริง

5. พื้นที่ยึดกล้อง และตำแหน่งติดตั้งกล้องต้องมั่นคงแข็งแรง ตัวอย่างเช่น ผนังที่เป็นแผ่นฉาบเรียบ

ต้องใช้อุปกรณ์จับยึดโดยเฉพาะมาตรฐานงานติดตั้งต้องเป็นไปตามคำแนะนำและมาตรฐานผู้ผลิต

6. กล้องจับภาพวงจรปิด, เครื่องบันทึกภาพวงจรปิด, ต้องต่อผ่านเครื่องสำรองไฟฟ้าธนาคารเท่านั้น

7. หลังการติดตั้งผู้ขายต้องทำความสะอาดรอยนิ้วมือหรือรอยอื่น ๆ บริเวณที่ปฏิบัติงานให้เรียบร้อย

8.  หลังการขุด ตอก ลอก เจาะ เมื่อเสร็จสิ้นงานแล้วต้องดำเนินการอุดให้เรียบร้อย

9.  หลังการปฏิบัติงานหากทรัพย์สินของธนาคารได้รับความเสียหาย ต้องดำเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใกล้เคียงของเดิม

10. จุดที่ลับตาหรือกรรมการไม่สามารถตรวจพบในการตรวจรับพัสดุ หากภายหลังตรวจพบ

ธ.ก.ส. มีสิทธิที่จะเรียกผู้ขายทำการแก้ไข เมื่อพบว่าจุดดังกล่าวจะทำให้ ธ.ก.ส.ได้รับความเสียหาย หรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

11. ขั้วต่อสายสัญญาณต่างๆ ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะเท่านั้น และไม่เคยใช้งานมาก่อน

12. ต้องดำเนินการย้ายสายสัญญาณจากอุปกรณ์ของเดิมมาเชื่อมต่ออุปกรณ์ตัวที่ติดตั้งใหม่ให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

13. ต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง หากทำให้ทรัพย์สิน ธ.ก.ส. เสียหาย ผู้ขายต้องรับผิดชอบโดยไม่อาจปฏิเสธได้

14. ปลักรางเดิมของธนาคารในตู้ Rack ให้ใช้ได้เพียง 2 ช่องเสียบ กรณีมีอุปกรณ์ต้องติดตั้งเพิ่ม ให้ผู้ขายจัดหาปลั๊กรางมีวงจรตัดไฟอัตโนมัติ ขนาดเส้นตัวนำไม่น้อยกว่า 1.5 ตารางมิลลิเมตร ที่ผ่านมาตรฐาน

มอก. มาติดตั้งเพิ่ม

15. ผู้ขายต้องส่งมอบงานพร้อมกับ As Built Drawing ในกระดาษ A4 จำนวน 1 ชุดต่อสาขา

16. ผู้ขายต้องตรวจสอบก่อนเคลื่อนย้ายระบบ CCTV ของ ธ.ก.ส.ว่าอุปกรณ์แต่ละประเภทยังสามารถใช้งานได้อยู่จริงหรือชำรุดเพื่อป้องกันข้อโต้แย้ง หากพบว่าก่อนการโยกย้ายอุปกรณ์ระบบ CCTV สามารถใช้งานได้แต่เมื่อติดตั้งเสร็จสิ้นระบบไม่สามารถใช้งานได้ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายจาก ธ.ก.ส. ไม่ได้

17. กำหนดให้ใช้ Cable Tie และ Spiral เท่านั้นในการเก็บสายไฟฟ้าและสายสัญญาณ

18. การติดตั้งต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่เป็นสากลในปัจจุบัน และต้องประณีตสวยงาม โดยยึดหลักความหรูหราสง่างามของอาคารเป็นสำคัญ สามารถใช้งานได้ในระดับดี พร้อมใช้งานตลอดเวลาปราศจากปัญหาใดๆ ทั้งสิ้น

19. สายนำสัญญาณทุกเส้น ทุกชนิด ห้ามมิให้มีการต่อกลางสาย (ในท่อร้อยสาย) โดยเด็จขาด

20. การติดตั้งทั้งหมดทุกรายการ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้จัดหาสายสัญญาณ เพื่อต่ออุปกรณ์ทั้งหมด

ให้ใช้งานได้ตามแบบแผนผัง (Diagram) ที่เสนอและหรือที่ได้ตกลงกันไว้ โดยค่าใช้จ่ายในการจัดหาสายสัญญาณดังกล่าวเป็นของผู้ขายทั้งสิ้น

21. ผู้ขายต้องระมัดระวังตรวจพื้นที่ สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ของตนร่วมกับอุปกรณ์ เพื่อที่จะให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของตนสามารถทำการติดตั้งในเนื้อที่ที่เตรียมไว้และไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางกับระบบอื่น

22. ให้เก็บสายสัญญาณและสายไฟฟ้าด้านหลังกล้องจับภาพวงจรปิดโดยใช้อุปกรณ์พันสาย

เฉพาะ

23.  สายสัญญาณและสายไฟฟ้าที่ติดตั้งเหนือเพดานให้ร้อยในท่อโลหะชนิดอ่อนเท่านั้นโดยให้

จับยึด ไว้กับท้องพื้นชั้นบน หรือผนังเหนือฝ้าเพดาน ทั้งนี้ไม่อนุญาตให้วางไว้ที่แผ่นฝ้าเพดาน

24.  กรณีสายสัญญาณและสายไฟฟ้าที่ไม่สามารถเดินสายซ่อนเหนือฝ้าเพดานหรือฝังในผนังได้ ซึ่งมีความจำเป็นต้องติดตั้งต่ำกว่าฝ้าเพดานหรือในที่เปิดโล่งสามารถมองเห็นได้ ให้เดินสายในราง PVC สีขาวหรือสีครีม และให้ยึดรางกับผนังอาคารด้วยพุกพลาสติก ทั้งนี้การเดินราง PVC ให้คำนึงถึงความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม  (ธ.ก.ส. จะอนุโลมให้แต่ต้องได้รับอนุญาตจาก ธ.ก.ส. )

25.  ส่วนที่ต้องเดินสายในที่มีความชื้นสูงหรือภายนอกอาคารสำนักงาน ให้เดินสายในท่ออ่อน

ชนิดกันน้ำ หรือท่อ PVC สีขาวและการยึดท่อต้องมีระยะห่างประมาณ 70-80 เซนติเมตร

26.  สายสัญญาณภาพจะต้องมีการทำป้าย (Label) บอกตำแหน่ง ต้น-ปลายสายทุกเส้น
                  27.  กำหนดให้เครื่องเล่นบันทึกภาพ และกล้องจับภาพวงจรปิด ต้องติดตั้งผ่านเครื่องสำรองไฟฟ้าเท่านั้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
      	            28.  สายสัญญาณและสายไฟฟ้าผู้ขายต้องติดตั้งเสาโลหะพร้อมทาสีให้เรียบร้อย

29.  ให้จัดทำ As built Drawing ฉบับสมบูรณ์ มาตราส่วน 1:100 แสดงผังการติดตั้งอุปกรณ์และการเดินสายตามสภาพหน้างานจริง ในกระดาษ A4 จำนวน 1 ชุดต่อสาขา เพื่อให้ ธ.ก.ส. ตรวจรับ

9. การติดตั้งสาขา 10

สาขาที่ติดตั้งกล้องวงจรปิดของเดิมให้ถอดออกและติดตั้งกล้อง IP Camera ทดแทน และกล้องโทร

ทัศน์วงจรปิดที่ถอดออกส่งคืนสาขา และให้ดำเนินการติดตั้งดังนี้

  - ติดตั้งกล้องวงจรปิดชนิด Bullet IP Camera จับภาพที่ตู้ ATM ห่างจากตู้ไม่น้อยกว่า 3 เมตร

ให้เห็นผู้มาใช้บริการทั้งตัว จำนวน 1 ตัว

2. ติดตั้งกล้อง  Dome IP Camera บริเวณเคาน์เตอร์การเงิน จำนวน 4 ตัว (ผู้ขายต้องถอดกล้อง

วงจรปิดตัวเก่าออกและให้ติดตัวใหม่แทน)

3.  ติดตั้งกล้อง Dome IP Camera บริเวณห้องมั่นคง จำนวน 1 ตัว

4.  ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งการติดตั้งเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่สาขา

และประโยชน์ธนาคาร

5.ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบ

กำหนดส่งมอบไม่เกิน 45   วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ ธ.ก.ส.สาขาศีขภูมิ

6. วงเงินงบประมาณ

ในวงเงินงบประมาณ  161,000.-  บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน ) รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอื่น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ ธ.ก.ส. กำหนดด้วยแล้ว